MIPS REFERENCE SHEET

| Base 16 | OpCode (31:26) | Funct 1 (0..5) | Funct 2 (0..5) | ASCII 0/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0/40 | funct 1 | sll | add.f |  |
| 1/41 |  |  | sub.f | /A |
| 2/42 | j | srl | mul.f | /B |
| 3/43 | jal | sra | div.f | /C |
| 4/44 | beq | sllv | sqrt.f | /D |
| 5/45 | bne |  | abs.f | /E |
| 6/46 | blez | srlv | mov.f | /F |
| 7/47 | bgtz | srav | neg,f | /G |
| 8/48 | addi | jr |  | /H |
| 9/49 | addiu | jalr |  | /I |
| a/4a | slti | movz |  | </n>/J |
| b/4b | sltiu | movn |  | /K |
| c/4c | andi | syscall | round.w.f | /L |
| d/4d | ori | break | trunk.w.f | /M |
| e/4e | xori |  | ceil.w.f | /N |
| f/4f | lui | sync | floor.w.f | /O |
| 10/50 |  | mfhi |  | /P |
| 11 | funct 2 | mthi |  | /Q |
| 12 |  | mflo | movz.f | /R |
| 13 |  | mtlo | movn.f | /S |
| 14 |  |  |  | /T |
| 15 |  |  |  | /U |
| 16 |  |  |  | /V |
| 17 |  |  |  | /W |
| 18/58 |  | mult |  | /X |
| 19 |  | multu |  | /Y |
| 1a |  | div |  | /Z |
| 1b |  | divu |  | /[ |
| 1c |  |  |  | /\ |
| 1d |  |  |  | /] |
| 1e |  |  |  | /^ |
| 1f |  |  |  | /_ |
| 20/60 | lb | add | cvt.s.f | ‘ ‘/’ |
| 21 | lh | addu | cvt.d.f | !/a |
| 22 | lw1 | sub |  | “/b |
| 23 | lw | subu |  | #/c |
| 24 | lbu | and | cvt.w.f | $/d |
| 25 | lhu | or |  | %/e |
| 26 | lwr | xor |  | &/f |
| 27 |  | nor |  | ‘/g |
| 28/68 | sb |  |  | (/h |
| 29 | sh |  |  | )/i |
| 2a | swl | slt |  | */j |
| 2b | sw | sltu |  | +/k |
| 2c |  |  |  | ,/l |
| 2d |  |  |  | -/m |
| 2e | swr |  |  | . /n |
| 2f | cache |  |  | / /o |
| 30/70 | ll | tge | c.f.f | 0/p |
| 31 | lwc1 | tqeu | c.un.f | 1/q |
| 32 | lwc2 | tlt | c.eq.f | 2/r |
| 33 | pref | tltu | c.ueq.f | 3/s |
| 34 |  | teq | c.clt.f | 4/t |
| 35 | ldc1 |  | c.ult.f | 5/u |
| 36 | ldc2 | tne | c.ole.f | 6/v |
| 37 |  |  | c.ule.f | 7/w |
| 38/78 | sc |  | c.sf.f | 8/x |
| 39 | swc1 |  | c.ngle.f | 9/y |
| 3a | swc2 |  | c.seq.f | :/z |
| 3b |  |  | c.ng1.f | ;/{ |
| 3c |  |  | c.lt.f | </¦ |
| 3d | sdc1 |  | c.nge.f | =/} |
| 3e | sdc2 |  | c.le.f | >/~ |
| 3f/7f |  |  | c.ngt.f | ?/ |

Instruction Formats

| R-Format |
| --- |
| opcode 31..26 | rs 25..21 | rt 20..16 | rd 15..11 | shamt 10..6 | funct 5..0 |
| I-Format |
| opcode 31..26 | rs 25..21 | rt 20..16 | immediate 15..0 |
| J-Format |
| opcode 31..26 | address 25..0 |

Registers

| $zero | 0=Constant 0 |
| --- | --- |
| $at | 1=Assembler Temporary |
| $v0-$v1 | 2-3=Function results |
| $a0-$a3 | 4-7=Arguments |
| $t0-$t7 | 8-15=Temporary |
| $s0-$s7 | 16-23=Saved registers |
| $t8-$t9 | 24-25=Temporary |
| $k0-$k1 | 26-27=OS Kernel |
| $gp,$sp,$fp,$ra | 28-31=global, stack, frame, return address |

Floating Point Formats

| Single-Precision |
| --- |
| S 31 | Exponent 30..23 | Fraction 22..0 |
| Double-Precision |
| S 63 | Exponent 62..52 | Fraction 51..0 |

(-1)S x (1+Fract) x 2(Exponent-Bias)

Single Precision Bias = 127

Double Precision Bias = 1023

| Exponent | Fraction | Object |
| --- | --- | --- |
| MAX | 0 | infinity |
| MAX | <>0 | NaN |